ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту

ДСТУ Б В.2.7-ХХХ: 20ХХ

«Плити із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови»

1 Підстава для  розроблення проекту національного НД

Підставою для розроблення  проекту  ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х «Плити із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови»  є:

-	Закон України «Про стандартизацію» та Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

-	розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 липня 2010 р. №1436-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року»;

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.12.2013 р. № 586;

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.05.2015 №109   (зі змінами);

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ___.___.201___ № _______ ;

-	договір № Н-12/295-2013 від 20.12.2013 р. між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ».

2 Призначеність  і  завдання  національного  стандарту

Основна мета – актуалізація національної нормативної бази відповідно до сучасних завдань будівельної галузі України.

Результатом роботи є подання на ухвалення проекту національного стандарту на плити із мінеральної вати теплоізоляційні,  яку виготовляють із розплаву гірських порід, силікатних промислових відходів і їх сумішей.  Плити застосовують як теплоізоляційний матеріал у будівництві і промисловості.

Стандарт спрямовано на розв’язання таких завдань:

– актуалізація національної нормативної бази відповідно до сучасних завдань будівельної галузі;

– розширення сучасної сировинної бази для виробництва плит теплоізоляційних із мінеральної вати ;

–  розширення класифікації теплоізоляційних плит із мінеральної вати;

– встановлення технічних вимог до теплоізоляційних плит із мінеральної вати;

– встановлення сучасних методів випробувань;

- унормування умов зберігання та застосування теплоізоляційних плит із мінеральної вати;

- встановлення вимог безпеки щодо гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, правил утилізування відходів виробництва тощо;

– гармонізація вимог розробленого стандарту з чинними вітчизняними та європейськими нормами.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 національний стандарт на плити із мінеральної вати теплоізоляційні віднесено до класифікаційного угруповання «В.2.7 – Будівельні матеріали» і призначено для застосування в промисловості будівельних матеріалів при використанні у будівництві  за призначенням та при виготовленні виробів.

Відповідно до ДК 004:2008 стандарту надано код УКНД 91.100.60.

3 Характеристика об’єкта  стандартизації

Об'єктом стандартизації є технічні вимоги до  плит із мінеральної вати теплоізоляційних, які викладено відповідно до вимог ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5.

Нормативний документ поширюється на плити із мінеральної вати теплоізоляційні, які виготовляють з мінеральної вати з використанням , синтетичного зв’язуючого (фенолоспирти) або  з використанням  мінерального зв’язуючого (бентонітова глина).

Нормативний документ встановлює фізико-технічні показники  теплоізоляційних плит із мінеральної вати, а саме:

- номінальні розміри і граничні відхилення номінальних розмірів;

- густина;

- теплопровідність;

- стисливість, стисливість після сорбційного зволоження;

- границя міцності на стиск при 10% лінійній деформації;

- границя міцності на стиск при 10% лінійній деформації після сорбційного зволоження;

- границя міцності на стиск при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному площині;

- границя міцності при зсуві;

- міцність на стиск під точковим навантаженням;

- паропроникність;

- водопоглинання;

- вміст органічних речовин;

- вологість;

- група  горючості.

Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному та мінеральному зв’язуючому з гідрофобізуючими добавками або без них, призначені для теплової ізоляції будівельних конструкцій в умовах, що виключать контакт виробів з повітрям в приміщеннях, та промислового обладнання

За останні роки виробництво плит теплоізоляційних із мінеральної вати  значно розвинулась, з’явились нові сучасні підприємства, розширилась номенклатура виробів, збільшилась номенклатура показників якості, розширилась сировинна база, підвищились вимоги до фізико-технічних характеристик продукції, удосконалено методи випробувань та удосконалено основне виробниче обладнання.

В розробленому документі значно розширено номенклатуру плит із мінеральної вати теплоізоляційних, охоплено весь асортимент продукції, придатної для використання у сучасному будівництві, уточнено технічні вимоги до плит із мінеральної вати теплоізоляційних, розширено сировинну базу, уточнено параметри приймання та методи контролювання показників якості, встановлено сучасні вимоги щодо безпеки, охорони довкілля та утилізування, здійснено актуалізацію нормативних посилань.

4.  Взаємозв’язок з іншими нормативними документами

ДСТУ пов‘язаний з такими нормативними актами та нормативними документами:

ДСТУ ISO 9229:2009 «Теплоізоляція. Словник термінів (ISO 9229:2007, IDT)»;

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) «Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань»;

ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) «Будівельні матеріали. Вата мінеральна. Технічні умови»;

ДСТУ Б В.2.7-167:2008 «Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови          (EN 13162:2001, NEQ);

ведено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

EN 13162:2012+A1:2015  "Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products – Specification (Теплоізоляційні вироби для будівель. Промислові вироби з  мінеральної вати (MW). Технічні умови)».

5. Джерела інформації

Джерелами інформації при розробленні стандарту є вітчизняні нормативні документи, наведені у розділі 5, Закон України «Про стандартизацію», ДK 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ІCS:2005, MOD), ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг, нормативні акти чинного законодавства України щодо порядку і правил розроблення та прийняття національних стандартів, стандарти Національної стандартизації України та нормативні документи країн Європейського Союзу:

- ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) «Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань»;

ДСТУ Б В.2.7-98:2000 (ГОСТ  21880-94)  «Будівельні  матеріали. Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови»;

РСТ УССР 1977-87 «Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ. Технические условия»;

РСТ УССР 1981-87 «Маты теплоизоляционные и звукопоглощающие. Технические условия»;

РСТ УССР 5015-84 «Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород. Технические условия»;

ДСТУ ISO 9229:2009 «Теплоізоляція. Словник термінів (ISO 9229:2007, IDT)»;

EN 13162:2012+A1:2015 «Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products – Specification (Теплоізоляційні вироби для будівель. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови)»;

європейські норми на методи випробувань, що зазначено у EN 13162:

ЕN 822:1994 «Thermal insulating products for building applications – Determination of length and width (Вироби  термоізоляційні будівельної призначеності- Визначання довжини і ширини)»;

ЕN 823:1994 «Thermal insulating products for building applications – Determination of thickness (Вироби термоізоляційні будівельної призначеності - Визначання товщини)»;

ЕN 824:1994 2Thermal insulating products for building applications – Determination of squareness (Вироби термоізоляційні будівельної призначеності - Визначання прямокутності)»;

ЕN 825:1994 «Thermal insulating products for building applications – Determination of flatness (Вироби термоізоляційні будівельної призначеності - Визначання площинності)»;

ЕN 826:1994 Thermal insulating products for building applications – Determination of compression behavior (Вироби термоізоляційні будівельної призначеності - Визначання характеристик стискання)»;

EN 1604:1996 «Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions» (Вироби  теплоізоляційні будівельної призначеності – Визначення стабільності розмірів  у заданих  умовах температури та вологості)»;

EN 1607:1996 «Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces» (Вироби  теплоізоляційні будівельної призначеності – Визначення міцності під час розтягування перпендикулярно до зовнішньої поверхні)»

EN 12086, «Thermal insulating products for building applications— Determination of water vapour transmission properties» (Вироби  теплоізоляційні будівельної призначеності – Визначення паропроникності)»;

EN 12087, «Thermal insulating products for building applications— Determination of long-term water absorption by immersion» (Вироби  теплоізоляційні будівельної призначеності – Визначення водопоглинання при довготривалому зануренні)»;

EN 12430 «Thermal insulating products for building applications. Determination of behaviour under point load» (Вироби теплоізоляційні будівельної призначеності – Визначення міцності при точковому навантаженні)».

6 Дата набуття чинності

Надання чинності нормативному документу передбачається після  прийняття Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Термін надання чинності буде визначено Мінрегіоном України відповідно до встановленого порядку.

Дата першого перевіряння документа – 2021 р., періодичність подальшого перевіряння – кожні 5 років, якщо не виникає потреби перевірити стандарт раніше з метою внесення змін чи поправок.

Директор  ДП «НДІБМВ», к.т.н.				Н.О. Дюжилова

Науковий керівник,

зав. лабораторією						С.Ю.Націєвський

Відповідальний виконавець

Ст. наук. співробітник ДП «НДІБМВ»			Л.В. Желуденко